## Slide 1
Rethinking Compressive Sensing: A Compression Framework for Video Super-Resolution
• Ruthy Katz et al., Corephotonics, Israel — CVPR Workshop 2025
• Idee centrală: eșantionare on-sensor inspirată din compressive sensing + reconstrucție VSR
• Prezentare: Intro în compressive sensing + Articol stiintific
Notes: Bună ziua. Timp total ~12 minute: primele 4 minute fundamente de compressive sensing, apoi lucrarea. Termenii tehnici rămân în engleză.

## Slide 2
1 Problema: senzori uriași, ieșiri mici
• Senzori de 200 MP în telefoane, însă pozele/video salvate au de regula rezoluție mult mai mică (limitari de memorie, bandwidth, SNR).
• Dilema: pixeli mai mici = rezoluție mai mare dar mai puțina informatie per pixel = SNR mai slab, performanta scazuta in luminozitate slaba
• Solutie propusa Ș pixel binning + super rezolution (ex. 16Sum, 16:1): 16 pixeli combinati într-unul singur → un still de 200 MP devine 12.5 MP. Compresie spațială ireversibilă.
• Provocari Video Super-Resolution (VSR) poate reconstrui cadre HR din cadre LR consecutive, dar intrările puternic comprimate limitează calitatea.
Notes: 1 minut. Explicați binning-ul ca mediere hardware: ieftin, dar distruge definitiv detaliul. De aici nevoia unui sampling mai deștept.

## Slide 3
2 Compressive sensing pe scurt
• Teorema clasică (Nyquist): eșantionezi la dublul frecvenței maxime — presupunere pesimistă pentru semnale structurate complet necunoscute.
• CS: dacă semnalul x are o reprezentare rara într-o bază (DCT, wavelet), îl recuoeran din M << N măsurători liniare y = Φx.
• Condiții: sparsity + incoherence între matricea de sampling Φ și baza de sparsitate; reconstrucție prin optimizare L1.
• Block CS (BCS): imaginea se împarte în blocuri B×B, fiecare bloc eșantionat separat — varianta practică pentru imagini.
Notes: 1 minut. y = Φx pe tablă dacă se poate. Intuiția: o imagine naturală are puțini coeficienți mari în wavelet, deci puține măsurători aleatoare ajung.

## Slide 4
3 De ce CS clasic nu merge pe senzor
• Fiecare pixel poate fi citit o singură dată, în timp real, la zeci de cadre pe secundă — măsurătorile multiple ale aceluiași semnal sunt impracticabile.
• Măsurătorile CS clasice nu arată ca o imagine (combinații aleatoare dense) — nu pot fi vizualizate sau refolosite în pipeline-ul foto.
• Blocurile tipice din CS (B = 32) nu se potrivesc cu geometria senzorului (downscale ×4 → B = 4).
• Soluția lucrării: eșantionăm secvența video — regiunile statice devin «același semnal cu noise diferit», iar măsurătorile rămân imagini.
Notes: 1 minut. Acesta e saltul conceptual: în loc să măsori un cadru de mai multe ori (imposibil), măsori cadre consecutive o singură dată fiecare.

## Slide 5
4 Ideea: sampling dinamic + VSR standard
• Fiecare cadru HR e eșantionat block-wise cu măști binare non-overlapping (yb = Φxb); cadrele LR rezultate intră într-o rețea VSR nemodificată.
• Măști binare, 50% sparse, care se schimbă de la cadru la cadru (temporal dynamics) — diversitate maximă a măsurătorilor.
• Compatibil cu hardware existent: fără tehnologii noi, doar pattern-uri de binning dinamice.
• Premiera revendicată: prima formulare CS pentru compresia spațială a cadrelor video cu reconstrucție VSR.
Notes: 45 secunde. Pipeline-ul: cadru HR → măști pe blocuri → cadre LR → rețea VSR → cadru HR. Accent pe «măști care se schimbă în timp».

## Slide 6
5 Două scheme de sampling (B = 4, F = 7 cadre)
• Single sample per frame: o măsurătoare pe cadru (M = F), compression ratio 1/16 — direct comparabil cu bicubic și 16Sum. Fill-factor 50%, SNR mai slab.
• Two samples per frame: fiecare cadru eșantionat de 2 ori, cu o mască și complementara ei (M = 2F) — fiecare pixel e folosit o dată: fill-factor 100%.
• Two-sample păstrează structura de imagine: suma celor două măsurători ≡ 16Sum, deci SNR mare și vizualizare directă.
• CR devine 1/8; cele două măsurători se concatenează pe canale (6 canale RGB), nu se dublează durata secvenței.
Notes: 1 minut. Desenați un bloc 4×4 cu 8 pixeli A și 8 complementari B. Complementaritatea e trucul care împacă CS cu SNR-ul.

## Slide 7
6 Designul măștilor
• Single-sample: 16Sum (baseline, toți 1) vs Random (8 poziții aleatoare per cadru, din teoria CS).
• Two-sample statice: 8Sum (pe coloane, ca în senzori) vs Tetromino basic/extended (pattern-uri T non-regulate) vs Random constant.
• Two-sample dinamice: 8Sum alternate (coloane/rânduri alternativ), Tetromino basic/extended, Random — masca se schimbă la fiecare cadru.
• F = 7 cadre pentru compatibilitate cu Vimeo-90K; pattern-urile Tetromino favorizează muchiile (pixeli adiacenți).
Notes: 1 minut. Ierarhia de ținut minte: static < dinamic, regulat < non-regulat. Tetromino = piesele T care grupează câte 4 pixeli vecini.

## Slide 8
7 Reconstrucția: VSR off-the-shelf
• Single-sample: modelele VSR (BasicVSR, RVRT, IART) rulează nemodificate — comparație directă cu bicubic.
• Two-sample: intrare 6 canale (două măsurători RGB concatenate) + primul/ultimul strat adaptat + pointwise convolution înapoi la RGB.
• Channel stacking bate alternativele (secvență dublată) la calitate și timp de inferență — modelul «înțelege» că măsurătorile vin din același cadru.
• Surpriza plăcută: interpolarea bilineară inițială e suficientă; rețeaua LFCR dedicată n-a adus câștig — abordare mai simplă și mai rapidă.
Notes: 1 minut. Mesajul forte: nu inventează o rețea nouă, ci arată că sampling-ul mai bun hrănește rețelele existente.

## Slide 9
8 Rezultate: single-sample (CR 1/16, PSNR pe Vimeo-90K-T)
Model (params) | Bicubic | 16Sum | Random
BasicVSR (6.3M) | 37.30 | 37.82 | 39.00
RVRT (10.8M) | 38.10 | 39.07 | 40.65
IART (13.4M) | 38.09 | 39.37 | 40.99
• Trend consistent pe toate modelele și pe Vid4: bicubic cel mai slab (atenuează frecvențele), random +1–2 dB peste 16Sum — deși folosește doar jumătate din pixeli.
Notes: 1 minut. Citiți un rând: IART sare de la 38.09 la 40.99 doar schimbând sampling-ul. Random bate binning-ul standard cu fill-factor înjumătățit.

## Slide 10
9 Rezultate: two-sample + BasicVSR (PSNR Vimeo-90K-T / Vid4)
Mască | Vimeo-90K-T | Vid4 | Dinamică?
8Sum | 39.22 | 28.98 | nu
Random constant | 40.29 | 30.83 | nu
8Sum alternate | 40.79 | 31.24 | da
Random | 41.04 | 31.28 | da
Tetromino basic | 41.44 | 31.86 | da
Tetromino extended | 41.57 | 31.86 | da
• Non-dinamicul 8Sum e cel mai slab; orice dinamică ajută; Tetromino (non-regulat + dinamic) câștigă. Diferența random→tetromino: muchii mai bine păstrate.
Notes: 1 minut. Ordinea e lecția: static-blurat la coadă, Tetromino dinamic în frunte. Menționați și SSIM/LPIPS din paper — același trend.

## Slide 11
10 Calitativ: unde se vede diferența
• Detalii fine și zone low-motion: bicubic/16Sum se încețoșează; măștile random dinamice reconstruiesc textura deși eșantionează jumătate din pixeli.
• 8Sum → 8Sum alternate: salt vizual mare doar din alternarea direcției de binning — dovada că dinamica temporală contează.
• Random vs Tetromino: global similare, diferențe subtile la muchii fine (pixelii adiacenți din piesele T păstrează contururile).
• Figurile 8–9 din paper merită arătate mărite: comparații pe Vimeo-90K-T și Vid4, cu numărul cadrului.
Notes: 45 secunde. Dacă proiectați, deschideți figurile din paper aici și dați zoom pe aceleași regiuni.

## Slide 12
11 Hardware și concluzii
• Implementabil azi: multiplexere care actualizează masca la fiecare cadru, ΣΔ ADC-uri, 2× ADC-uri pentru two-sample — fără tehnologii noi.
• Măsurătorile rămân imagini: vizualizabile și reutilizabile în pipeline, spre deosebire de CS clasic.
• Cost mic: complexitatea modelului nu crește proporțional cu informația dublă (doar canale concatenate + un strat pointwise).
• Future work: robustețe la ordinea măștilor (cyclic shift), includerea măștii în reconstrucție și învățarea măștilor odată cu antrenarea.
Notes: 1 minut de încheiere. Takeaway într-o frază: sampling non-regulat + dinamic în timp, cu cost hardware minim, ridică orice model VSR cu ~1–3 dB.